|  |  | COTTA N° |  | RICETTA | PILS cisterna | DATA | 1/11/08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| OG° P. | 12.5 | OG reale | 1050 | ABV % |  | Attenuaz. % | 67 | SRM |  | EBC | paglierina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG calc. | 4.11 | FG reale | 1016 | IBU | 40 | Efficienza % | 82.8 | STILE | Pilsner |

| Tipo di produzione | Birraio :Coppe Nicola |
| --- | --- |
| E |  | E+G |  | E+G part. mash |  | AG | X |  |
| LIEVITO |
| Nuovo | Riciclato |
| Tipo | s-23 | Data prod. |  | Tipo |  | Data 1° ferm. |  |
| mL o g | 30 | Data rottura busta | 1/11/08 | Generazione |  | Data ult. cong. |  |
| STARTER |
| Data |  | L H2O |  | g estr. |  | Note |  |
| INGREDIENTI | Peso Kg | % |
| Pils | 14 | 90 |
| Caramel pilsner | 1 | 6.4 |
| Acido | 0.6 | 3.8 |
| Tot. | 15.6 |  |

| SPARGING |
| --- |
| T H2O | 80 | L/Kg |  | L H2O | ≈ 50 | Ph H2O sparging |  | Additivi |  |
| SG di arresto | 11 | L tot. prima bollitura | 81 | SG prima bollitura | 11 | Note: |

| BOLLITURA |
| --- |
| Tipo luppolo | % ( | g | Tempo bollitura | gg dry hopping | T dry hopping | Note: 3,1 g/l luppolo |
| H. tradition | 6.1 | 160 | 60 |  |  |  |
| saaz | 2.4 | 1g/l | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aggiunte | Min. tot. bollitura | Tempo raffredd. |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 | 40 |

| FERMENTAZIONE e PRIMING |
| --- |
| L nel ferm. | ≈75 | gg 1° fe. |  | T 1° fe. |  | gg 2° fe. |  | T 2° fe. |  | Data Priming | 2/12/08 |
| Vol CO2 |  | g/L |  | Sostanza | Zucchero | L imbot. | 66 | N° bott. | 26 | da cL | 75 |
| gg priming |  | T priming |  | gg extra |  | T extra |  | Note |  |

V. 1.2 © 2004 Maurizio Brunet

# Text boxes

### MASHING

| L/Kg | 3.3 | L H2O | 51 | Ph H2O |  | °F H2O |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Additivi |  | Ph mosto |  |

| Step |
| --- |
| T | Durata | Note |
| 55 | 15 | Proteine |
| 63 | 40 |  |
| 71 | 30 |  |
| 78 | 5 |  |

| SG |  | 11°P Tantissimi litri |
| --- | --- | --- |
|  | Note : |  |

Note:  nessun travaso perchè si dispone di un solo fermentatore

Pausa deposito trebbie 30 min  risultato eccezzionale subito limpida

FUSTI ZUCCHERO 3,5g/L            BOTTIGLIE 5g/L                                                         ALC %   4.9